УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации города Лесосибирска

_________________  А. В. Хохряков

(подпись)	                     (расшифровка подписи)

«____» ___________ 2014 г.

Ведомость дефектов

Наименование объекта (улицы): «Ремонт муниципальных автомобильных дорог по ул. Мира и ул. Парковая в г. Лесосибирске, Красноярского края»  II этап ремонт дороги по ул. Мира и ул. Парковая (участок дороги по ул. Мира от ПК3+27 до ПК12+60 и участок дороги по ул.Парковая от ПК 0+00 до ПК0+81 и от ПК6+00 до ПК5+15)

| № п/п | Граница участка | Протяженность, м | Состояние элементов существующей дороги (дефекты) | Намечаемые виды работ по устранению дефектов | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ед. изм. | кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подготовительные работы |
| 1 | от ПК3+27 до ПК12+60 | 933 | Ширина проезжей части 9м ширина зеленой зоны 1,5-2м ширина тротуара 1,5м | Восстановление трассы | 1км | 0,933 |
|  |  |  |  | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | м3 | 0,24 |
|  |  |  |  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 | м3 | 1,32 |
|  | от ПК3+27до ПК3+33 | 6 |  | Демонтаж металлических пешеходных ограждений | м | 6 |
|  | отПК5+67 доПК6+18 и от ПК3+27 до ПК3+33 | 206 |  | Устройство металлических пешеходных ограждений | м/шт | 206/103 |
|  |  |  |  | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние | 1га | 0,16 |
| Ремонт смотровых приспособлений |
|  |  |  |  | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | м3 | 1,31 |
|  |  |  |  | Демонтаж чугунных люков | шт. | 6 |
|  |  |  |  | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 | шт. | 6 |
|  |  |  |  | Поднятие горловин колодцев бортовым камнем бетонным БР100.20.8 | м./шт. | 96/96 |
|  |  |  |  | Заполнение пазух бетоном В15 | м.3 | 1,68 |
|  |  |  |  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2КЦО-3 | шт. | 4 |
|  |  |  |  | Устройство плит перекрытия площадью до 5м2 ПП-1 | шт. | 4 |
|  |  |  |  | Установка люка | шт. | 8 |
| Ремонт защиты теплокамер первого контура |
|  | отПК12+60 доПК7+48 |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | м3 | 64 |
|  |  |  |  | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 | шт. | 4 |
|  |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ 0,2м | м3/м2 | 6,4/32 |
| Земляное полотно |
|  | ПК 12+60 до ПК 3+27 |  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили -самосвалы | м.3 | 231,43 |
|  |  |  |  | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу 25т количество проходов 10проходов | м.3 | 170 |
| 3 |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунтов-1-2 | м.3 | 17,0 |
|  |  |  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили -самосвалы | м.3 | 2126,73 |
|  |  |  |  | Устройство насыпи из ГПС бульдозером мощностью 96 кВт, с перемещением до 30м | м.3 | 2624,51 |
|  |  |  |  | Планировка откосов и полотна насыпи механизированным способом, группа грунтов 1. | м.2 | 542,2 |
|  |  |  |  | Уплотнение грунта прицепными катками 25т. за 8 проходов | м.3 | 486,5 |
| Дорожная одежда на уширениях |
| 4 | От ПК12+60 До ПК3+27 | 933 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из ПГС т0,64м | м.3 | 374,94 |
|  |  |  |  | Устройство основания из черного щебня | м.2 | 585,85 |
|  |  |  |  | Устройство покрытия толщиной 7см из горячих пористых крупнозернистых смесей | м.2 | 585,85 |
|  |  |  |  | Устройство покрытия толщиной 4см из горячей асфальтобетонной смеси дорожной мелкой и крупнозерной марки 2 ,тип А | м.2 | 585,85 |
| Дорожная одежда, укладываемая на существующее покрытие |
|  | Проезжая часть отПК7+20 доПК3+27 |  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | м2 | 400 |
| 5 | Проезжая часть от ПК 12+60 до ПК 3+27 | 933 |  | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные марки II) | т | 2252,82 |
|  |  |  |  | Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие | м.2 | 7773,14 |
|  |  |  |  | Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелко и крупно зернистых марки II тип А | м.2 | 7773,14 |
|  |  |  |  | Установка бортовых камней БР100.30.18 | м/шт. | 1311/1311 |
| Восстановление тротуаров по новому направлению |
| 6 | Пешеходная зона от ПК12+70 до ПК15+00 |  |  | Снятие растительного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | м.3 | 614,88 |
|  |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов1-2 | м3 | 53 |
|  |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси. | м3 | 565,97 |
|  |  |  |  | Установка бортовых камней БР100.20.8 | м/шт. | 3372/3272 |
|  |  |  |  | Устройство оснований толщиной 12см. под тротуары из песка | м.2 | 2489,55 |
|  |  |  |  | Устройство покрытий тротуаров из брусчатки | м.2 | 2489,55 |
| Устройство пандуса |
|  |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 0,3 |
|  |  |  |  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | м/шт | 7 |
|  |  |  |  | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары | м2 | 3,6 |
|  |  |  |  | Устройство покрытий из тротуарной плитки, | м2 | 3,6 |
|  |  |  |  | Установка бортовых камней | шт | 3 |
| Восстановление существующих тротуаров |
|  |  |  |  | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары | м2 | 244,5 |
|  |  |  |  | Устройство покрытий из тротуарной плитки | м2 | 244,5 |
| Пересечения и примыкания |
| 7 | От ПК12+70 до ПК 14+85 |  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили – самосвалы экскаваторами | м.3 | 105,5 |
|  |  |  |  | Уплотнение грунта прицепными катками на пневматическом ходу 25т. количество проходов 8проходов | м.3 | 12,3 |
|  |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | м.3 | 37,8 |
|  |  |  |  | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | м.2 | 101 |
|  |  |  |  | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 | м2 | 98 |
|  |  |  |  | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона | т | 106,26 |
|  |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | м3 | 91,5 |
|  |  |  |  | Устройство основания из черного щебня толщиной 6см | м.2 | 143 |
|  |  |  |  | Устройство покрытий толщиной из горячих пористых крупнозернистых асфальтобетонных смесей толщиной 7см | м.2 | 143 |
|  |  |  |  | Устройство покрытий толщиной4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых марка IIтип А | м.2 | 1075 |
|  |  |  |  | Установка бортовых камней БР100.30.18 | м/шт. | 356/356 |
| Восстановление автобусных остановок ПК8+24; ПК6+45 |
| 8 | ПК14+44; ПК13+66. |  |  | Снятие растительного грунта с погрузкой на автомобили – самосвалы экскаваторами группа грунтов 1 | м.3 | 36 |
|  |  |  |  | Устройство насыпи из ПГС | м.3 | 98,25 |
|  |  |  |  | Планировка откосов полотна и насыпей | м.2 | 97,5 |
|  |  |  |  | Уплотнение грунта прицепными катками 25т 8проходов | м.2 | 98,25 |
|  |  |  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами | м.3 | 151,7 |
|  |  |  |  | Планировка откосов и полотна выемок | м.2 | 307 |
|  |  |  |  | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т 8 проходов | м.3 | 98,25 |
|  |  |  |  | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси. (смеси асфальтобетонные горячие и теплые для пористого асфальтобетона), марка II | т | 0,4 |
|  |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из ПГС | м.3 | 153,85 |
|  |  |  |  | Устройство оснований из черного щебня толщиной 6см | м.2 | 238,25 |
|  |  |  |  | Устройство покрытий толщиной 7см из горячих асфальтобетонных смесей пористых, крупнозернистых | м.2 | 240,5 |
|  |  |  |  | Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие | м.2 | 245 |
|  |  |  |  | Устройство покрытий толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелко зернистых марка II тип А | м.2 | 245 |
|  |  |  |  | Установка бортовых камней БР100.30.18 | м./шт. | 102/102 |
|  |  |  |  | Установка бортовых камней БР100.20.8 | м./шт. | 65/65 |
|  |  |  |  | Устройство основания толщиной 12см из песка | м.2 | 166,5 |
|  |  |  |  | Устройство покрытий из брусчатки | м.2 | 166,5 |
|  |  |  |  | Копание ям без крепления для стоек и столбов | м.3 | 0,5 |
|  |  |  |  | Заливка основания стойки бетоном В15 | м.3 | 0,5 |
|  |  |  |  | Копание ям без крепления для стоек и столбов | м.3 | 0,25 |
|  |  |  |  | Монтаж автопавильона серия «А-1» | шт. | 2 |
|  |  |  |  | Устройство бетонной подготовки | м.3 | 0,25 |
|  |  |  |  | Установка урн | шт. | 2 |
| Ремонт парковки по ул. Мира |
|  |  |  |  | Снятие растительного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 1 | м3 | 128 |
|  |  |  |  | Устройство насыпи из ПГС с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 25 |
|  |  |  |  | Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 1 | м2 | 248 |
|  |  |  |  | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см за 2прохода | м3 | 25 |
|  |  |  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | м3 | 561 |
|  |  |  |  | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см за 2прохода | м3 | 115 |
|  |  |  |  | Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов 1 | м2 | 841 |
|  |  |  |  | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона | т | 52,1 |
|  |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 556 |
|  |  |  |  | Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 869 |
|  |  |  |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ. 7см | м2 | 869 |
|  |  |  |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 маркаII тип А | м2 | 1072 |
|  |  |  |  | Установка бортовых камней бетонных | м/шт | 203 |
| Благоустройство и озеленение |
| 9 | ПК-12+70 ПК- 15+00 |  |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | м2 | 3913,4 |
|  |  |  |  | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | м2 | 3913,4 |
| Наружное освещение |
|  |  |  |  | Демонтаж железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | м3 | 3,78 |
|  |  |  |  | Бурение котлованов на глубину до 3м | 1котлован | 32 |
|  |  |  |  | Устройство железобетонных фундаментов | м.3 | 17,28 |
|  |  |  |  | Установка стальных опор промежуточных | шт./т. | 32/12,448 |
|  |  |  |  | Монтаж светильников ЖКУ – 15-400-101 «Galad» | шт. | 41 |
|  |  |  |  | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38кВ (СИП-2А сеч3*25+1*35мм2) | м. | 1320 |
|  |  |  |  | Монтаж трансформатора тока напряжением до 10 кВ | шт | 2 |
|  |  |  |  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил 4 и сечением 50 мм2 | м | 194 |
|  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | м3 | 46 |
|  |  |  |  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 165 |
|  |  |  |  | Устройство основания под трубопроводы песчаного | м3 | 30,3 |
|  |  |  |  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | м | 165 |
|  |  |  |  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | м | 184 |
|  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | м3 | 46 |
| Ремонтные электромонтажные работы |
|  |  |  |  | Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением 35 кВ (Монтаж) | шт | 3 |
|  |  |  |  | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов Провод СИП-3 сеч.1*95мм2 | м. | 150 |
| Ремонтные работы по обустройству |
|  |  |  |  | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,1 м 1.1 | м | 341 |
|  |  |  |  | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,1 м 1.2.1 | м | 1376 |
|  |  |  |  | Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1 1.7 | м | 113 |
|  |  |  |  | Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 1.5 | м | 200 |
|  |  |  |  | Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1 1.6 | м | 244 |
|  |  |  |  | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,4 м 1.12 | м | 9 |
|  |  |  |  | Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающимим элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) 1.14.1 | м2 | 12 |
|  |  |  |  | Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающимим элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка)1.17 | м2 | 6,5 |
|  |  |  |  | Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающимим элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) 1,13 | м2 | 4,35 |
|  |  |  |  | Нанесение вертикальной разметки 2.7 | м2 | 56,74 |
|  |  |  |  | Демонтаж дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках | шт | 3 |
|  |  |  |  | Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках СКМ 1.35 | шт | 1 |
|  |  |  |  | Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках 2.45 | шт | 1 |
|  |  |  |  | Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойкахСКМ 3,40 | шт | 11 |
|  |  |  |  | Демонтаж светофоров | шт | 4 |
|  |  |  |  | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м | шт | 4 |
|  |  |  |  | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 | м3 | 0,0124 |
|  |  |  |  | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т/шт | 0,3066/4 |
|  |  |  |  | Монтаж контролера КС-2 | шт | 1 |
|  |  |  |  | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг | м | 108 |
|  |  |  |  | Установка светофоров на колонке транспопртных | шт | 4 |
|  |  |  |  | Установка светофоров на колонке пешеходных | шт | 8 |
|  |  |  |  | Установка табло времени транспортного светофора на колонке | шт | 4 |
| Ремонтные работы по ливневой канализации ул. Мира, ул. Парковая с восстановлением резервуара |
|  |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | м3 | 400 |
|  |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | м3 | 117 |
|  |  |  |  | Устройство днища из монолитного бетона В15 | м3 | 15 |
|  |  |  |  | Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, панели площадью более 15 м2 | м3 | 3,86 |
|  |  |  |  | Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, панели площадью более 15 м2 | м3 | 3,42 |
|  |  |  |  | Установка угловых блоков при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, панели площадью до 6м2 | м3 | 6,64 |
|  |  |  |  | Укладка плит покрытия | м3 | 4,25 |
|  |  |  |  | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм | м | 4 |
|  |  |  |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | м2 | 2,16 |
|  |  |  |  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,094 |
|  |  |  |  | Установка люка | шт | 1 |
|  |  |  |  | Засыпка котлована с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов с перемещением грунта 1группы до 30м | м3 | 400 |
|  |  |  |  | Засыпка котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 с перемещением грунта до 30м | м3 | 117 |
|  |  |  |  | Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 1 | м2 | 423 |
|  |  |  |  | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | м3 | 8,4 |
|  |  |  |  | демонтаж дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью: свыше 10,5 м2 | м3 | 26,88 |
|  |  |  |  | Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью: свыше 10,5 м2 | м3 | 26,88 |
|  |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | м3 | 312 |
|  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 0,13 |
|  |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 8,4 |
|  |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | м3 | 8,4 |
|  |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 при перемещении грунта до 30м | м3 | 298 |
|  |  |  |  | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 | м2 | 1987 |
|  |  |  |  | Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 | м2 | 231 |
|  |  |  |  | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см при перемещении грунта до 30м | м3 | 69 |
|  |  |  |  | Устройство отверстий Д-300мм в ж/б стенке колодцев под уустройство асбестоцементных труб | м3 | 0,14 |
|  | Резервуар |  |  | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 300 мм | м | 110,6 |
|  | ПК3+33 до ПК7+20 |  |  | Снятие почвенно-растительного слоя грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 347 |
|  |  |  |  | Разработка грунта под тело трубы в бурты экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | м3 | 5428 |
|  |  |  |  | дороботка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | м3 | 226 |
|  |  |  |  | Устройство основания под трубопроводы песчанно- гравийного | м3 | 675 |
|  |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | м3 | 67,5 |
|  |  |  |  | Укладка полипропиленовых водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 500 мм | м | 402 |
|  |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 при перемещении до 20м | м3 | 350 |
|  |  |  |  | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 | м2 | 2333 |
|  |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | м3 | 351 |
|  |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 при перемещении грунта до 20м | м3 | 5028 |
|  |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | м3 | 5028 |
|  |  |  |  | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 | м2 | 33526 |
|  |  |  |  | Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 1 | м2 | 2822 |
|  |  |  |  | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см за 8проходов | м3 | 847 |
|  |  |  |  | Укладка стального футляра диаметром 720мм | м | 10 |
|  |  |  |  | Заполнение межтрубного пространства при трубах в футляре цементным раствором | м3 | 1,35 |
|  |  |  |  | Устройство бетонной подготовки | м3 | 2,48 |
|  |  |  |  | Устройство гидроизоляции стен и днищ колодцев обмазочной битумной мастикой двухслойной | м2 | 1,317 |
|  |  |  |  | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 0,7 м в сухих грунтах | м3 | 23,7 |
|  |  |  |  | Засыпка котлована с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 приперемещении грунта дл20м | м3 | 26 |
|  |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | м3 | 26 |
|  |  |  |  | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,98 |
|  |  |  |  | Устройство гидроизоляции стен и днищ колодцев обмазочной битумной мастикой двухслойной | м2 | 499 |
|  |  |  |  | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 0,7 м в сухих грунтах | м3 | 4,44 |
|  |  | Устройство ливневой канализации ул. Парковая |
|  |  |  |  | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | м3 | 13,2 |
|  |  |  |  | демонтаж дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью: свыше 10,5 м2 | м3 | 15,36 |
|  |  |  |  | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2 | м3 | 15,36 |
|  |  |  |  | Разработка грунта вбурты экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | м3 | 157 |
|  |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 5 |
|  |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | м3 | 6 |
|  |  |  |  | обратная засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов при перемещении грунта до 20м | м3 | 149 |
|  |  |  |  | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2 | м2 | 993 |
|  |  |  |  | Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов: 2 | м2 | 126 |
|  |  |  |  | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см за 8проходов | м3 | 38 |
|  |  |  |  | Устройство отверстий Д-300мм в ж/б стенке колодцев под устройство асбестоцементных труб | м3 | 8 |
|  |  |  |  | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром: 500 мм | м | 63,2 |
|  |  |  |  | Снятие почвенно-растительного слоя грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 243 |
|  |  |  |  | Разработка грунта под тело трубы в бурты экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | м3 | 3693 |
|  |  |  |  | дороботка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | м3 | 175 |
|  |  |  |  | Устройство основания под трубопроводыпесчанно- гравийного | м3 | 459 |
|  |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | м3 | 459 |
|  |  |  |  | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 500 мм | м | 270 |
|  |  |  |  | Засыпка котлована ГПС с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 при перемещении грунта до 20м | м3 | 238 |
|  |  |  |  | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 | м3 | 1587 |
|  |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | м3 | 238 |
|  |  |  |  | Засыпка котлована с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 при перемещении грунта до 20м | м3 | 3435 |
|  |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | м3 | 3435 |
|  |  |  |  | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 | м2 | 229 |
|  |  |  |  | Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 1 | м2 | 1895 |
|  |  |  |  | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 | 569 |
|  |  |  |  | Укладка стального футляра диаметром 720мм | м | 10 |
|  |  |  |  | Заполнение межтрубного пространства при трубах в футляре цементным раствором | м3 | 1,35 |
|  |  |  |  | Устройство бетонной подготовкиВ3,5 Н-0,1м | м3 | 1,24 |
|  |  |  |  | Устройство гидроизоляции стен иднищ колодцев обмазочной битумной мастикой двухслойной | м2 | 636 |
|  |  |  |  | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 0,7 м в сухих грунтах | м3 | 11,92 |
|  |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 при перемещении грунта до 20м | м3 | 13 |
|  |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | м3 | 13 |
|  |  |  |  | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,56 |
|  |  |  |  | Устройство гидроизоляции стен и днищ колодцевиз обмазочной битумной мастикой двухслойной | м2 | 29,7 |
|  |  |  |  | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 0,7 м в сухих грунтах | м3 | 2,63 |
| Подготовительные работы |
|  | от ПК0+00 до ПК0+81; от ПК6+00 | 166 | Ширина проезжей части 9м ширина зеленой зоны 1,5-2м ширина тротуара 1,5м | Восстановление трасы | 1км | 0,166 |
| № п/п Граница участка Протяженность, м Состояние элементов существующей дороги (дефекты) Намечаемые виды работ по устранению дефектов Объем работ ед. изм. кол-во 1 2 3 4 5 6 7 Подготовительные работы 1 от ПК0+00 до ПК0+81; от ПК6+00 до ПК5+15 166 Ширина проезжей части 9м ширина зеленой зоны 1,5-2м ширина тротуара 1,5м Восстановление трассы 1км 0,166 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных м3 4,33 демонтаж дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2 м3 0,6 от ПК3+27до ПК3+33 6 Демонтаж металлических пешеходных ограждений м 12 отПК5+67 доПК6+18 и от ПК3+27 до ПК3+33 206 Устройство металлических пешеходных ограждений м/шт 46/23 Ремонт смотровых приспособлений Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных м3 3,43 Демонтаж чугунных люков шт 1 Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 шт 2 Поднятие горловин колодцев бортовым камнем бетонным БР100.20.8 м/шт 16 Заполнение пазух бетоном В15 м3 0,05 Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 шт. 2 Установка люка шт 1 Земляные работы ул. Парковая Снятие растительного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 1 м3 47 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 м3 137,66 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см на 10 проходов м3 123,86 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 м3 13,8 Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 м3 14 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 м3 4,3 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 м3 134,57 Устройство насыпи с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 м3 134,57 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см 7на 8 проходов м3 134,57 Ремонтные работы на ушерениях Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из ПГС т0,64м м.3 374,94 Устройство основания из черного щебня м.2 585,85 Устройство покрытия толщиной 7см из горячих пористых крупнозернистых смесей м.2 585,85 Устройство покрытия толщиной 4см из горячей асфальтобетонной смеси дорожной мелкой и крупнозерной марки 2 ,тип А м.2 585,85 Дорожное одежда укладываемая на существующее покрытие Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 м2 102 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные марки II) т 552,59 Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие м.2 1582,36 Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелко и крупно зернистых марки II тип А м.2 1582,36 Установка бортовых камней БР100.30.18 м/шт. 156/156 Устройство тротуаров по новому направлению Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси. м3 425 Установка бортовых камней БР100.20.8 м/шт. 358/358 Устройство оснований толщиной 12см. под тротуары из песка м.2 283,35 Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. М2 283,35 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом М2 102 Устройство пандуса Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3 0,1 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий м/шт 7 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары м2 3,6 Устройство покрытий из тротуарной плитки, м2 3,6 Установка бортовых камней шт 3 Ремонт пересечений и примыканий ул. Парковая Разработка грунта с погрузкой на автомобили – самосвалы экскаваторами м.3 11 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 м.3 4,2 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 м2 14 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т 19,16 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси м3 9 Устройство основания из черного щебня толщиной 6см м2 14 Устройство покрытий толщиной из горячих пористых крупнозернистых асфальтобетонных смесей толщиной 7см М2 14 Устройство покрытий толщиной4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых марка IIтип А М2 14 Установка бортовых камней БР100.30.18 м/шт 48/48 Ремонт парковок ул. Парковая Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Обустройство ул. Парковая Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках СКМ 3.40 Благоустройство ул. Парковая Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  |  |

Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2

| Составил: Ведущий инженер МКУ «УКС» Наумова Н.В. Согласовано: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации г. Лесосибирска по жилищно – коммунальному хозяйству | И.И. Петров | И.И.Начальник ОГИБД МВД г. Лесосибирска | А.П. Шемец |
| Директор МКУ «УКС» | А.И. Гавричков | А.И. Шмакотин |